# Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2012-2020 годы

### Х.Дубовский 2012 г.

# Содержание

| 1. Паспорт | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Введение | 6 |
| 1.2. Цели и задачи | 6 |
| 2. Характеристика Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области | 7 |
| 2.1 Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства Дубовского сельского поселния Урюпинского муниципального района Волгоградской области | 7 |
| 2.2 Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения | 9 |
| 2.3 Территориальное планирование | 9 |
| 3. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения | 14 |
| 3.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения | 15 |
| 3.2 Баланс водопотребления и водоотведения | 16 |
| 3.3 Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения | 17 |
| 3.4 Основные направления в решении проблем системы водоснабжения и водоотведения | 18 |
| 3.5 Ожидаемые результаты | 18 |
| 4. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) | 18 |
| 4.1 Общие положения | 18 |
| 4.2 Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования | 19 |
| 4.3 Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) ТБО | 20 |
| 4.4 Потребители | 20 |
| 4.5 Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования | 20 |
| 4.6 Перечень мероприятий | 20 |
| 5. Комплексное развитие системы электроснабжения | 21 |
| 5.1 Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования | 21 |
| 5.2 Электрические сети. Характеристика технологического процесса распределения электроэнергии, техническое состояние оборудования, потери электроэнергии | 21 |
| 5.3. Баланс системы электроснабжения | 22 |
| 5.4 Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество, экологические требования. | 23 |
| 5.5 Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества | 24 |
| 5.6 Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий | 25 |
| 6. Комплексное развитие системы газоснабжения | 26 |
| 6.1 Анализ существующей организации системы газоснабжения, выявление проблем функционирования | 26 |
| 6.2 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения | 26 |
| 6.3 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования | 26 |
| 6.4 Потребители | 27 |
| 6.5 Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество, экологические требования | 27 |
| 6.6 Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартам качества | 27 |
| 6.7 Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий | 29 |
| 7. Комплексное развитие системы газоснабжения Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области | 32 |
| 8.Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области | 36 |

1. Паспорт

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2012-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»; Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план развития муниципальных образований. |
| Заказчик Программы | Администрация Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области. |
| Разработчик Программы | Администрация Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области. |
| Исполнители Программы | Администрация Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области. |
| Цели Программы | Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества; Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. |
| Задачи Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Срок реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2012 - 2020 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2012-2015 годы; 2-й этап 2016-2020 годы; |
| Затраты на реализацию программы | Общая смета затрат составляет ____ млн.руб. (в ценах 2012г.) |
| Источники финансирования Программы | Областной бюджет, Фонд энергосбережения, бюджет Урюпинского муниципального района, бюджет Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района, заемные средства, энергосервис |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей многоквартирных жилых домов (МКД). |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Реализация программы: Администрация Дубовского с/п, , филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Волгоградской области. Контроль реализации: Совет депутатов Дубовского сельского поселения, Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области, ГУ «Волгоградский центр энергоэффективности», администрация Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района. |

# 1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

# 1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2012-2020 годы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2012-2020 годы представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Дубовского сельского поселения  Урюпинского муниципального района.

Основными задачами модернизации и реформирования жилищьно-коммунального хозяйства Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2012-2020 годы является:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития Урюпинского муниципального района.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной   инфраструктуры  и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий  разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

Коммунальное хозяйство Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района является сложным многоотраслевым комплексом: на территории поселения находятся 1 средняя школа , 5 основных,  1 амбулатория, 4 фельдшерско-акушерских пункта. Отличительной особенностью Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района является большая территория поселения, обеспечение тепловой энергией многоквартирных домов путём поквартирного отопления и отсутствие организации коммунального комплекса, что налагает особую ответственность на администрацию сельского поселения и специалистов администрации, занимающимся вопросами коммунального хозяйства.

Общая протяженность водопроводных сетей 40.2км. Мощность водопроводов впоселении составляет  2.616тыс. м3/сут. Водопроводы и водозаборные скважины находятся в собственности администрации Дубовского сельского поселения. Эксплуатацией занимается СОНТ «РОДНИК»..

Системы централизованного водоснабжения имеется во всех пяти  населенных пунктах Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района, системы централизованного водоотведения и отдельные канализационные сети отсутствуют.

Износ водопроводных и канализационных сетей по поселению   составляет от ___ до 80 процентов.

Теплоснабжение муниципальных учреждений осуществляется: школа - от автономной  котельной., Дубовский ДК – природный газ, Провоторовский ДДН – от электроэнергии, Ольховский ДДН – от электроэнергии, Лучновский ДДН-  от электроэнергии.

Анализ проведенных обследований технического состояния котельного оборудования и тепловых сетей показал, что установленная мощность указанных котельных в несколько раз превышает подключенную нагрузку, что приводит к нерациональному использованию котельного оборудования и увеличению расхода топлива на 30 – 35 процентов и, следовательно, к большим затратам на выработку тепловой энергии.

Кроме того, на территории поселения имеет место (особенно в летний период времени) дефицит питьевой воды, одной из причин которого является выход из строя водозаборных скважин, имеющих также высокую степень физического износа и требующих восстановления..

В условиях роста цен на энергоносители  ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Решение данной проблемы требует полного учета получаемых потребителями энергоресурсов.

В этой связи возникла необходимость продолжения внедрения энерго-, ресурсосберегающих технологий и высокоэффективного оборудования, позволяющих обеспечить не только стабильное, бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, но и их развитие.

2.1  Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района

Таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 67 | 67 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 6 | 6 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м |  |  |
| УК | тыс.кв.м | - |  |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | 6 | 6 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 61 | 61 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м |  |  |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м | - | - |
| в том числе ветхий ветхий жилой фонд | тыс.кв.м | - | - |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м | - | - |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 4 | 4 |
| Количество ТСЖ | единиц |  |  |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт | - | - |
| в том числе: |  |  | - |
| учета тепла | шт | - | - |
| учета газа | шт | - | - |
| учета электроэнергии | шт | - | - |
| учета водоснабжения | шт | - | - |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной воды | шт | 30 | 59 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. | - | - |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | - | - |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 7 | 10 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц |  |  |
| ВОС-1, 2 |  |  |  |
| Протяженность сетей | км | 40.2 | 40.2 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 2.616 | 2,616 |
| Подача воды в сети | Тыс. куб.м. | 48,30 | 48,30 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | куб. м. | - | - |
| Отпуск воды всем потребителям | Тыс. куб.м | 38,64 | 38,64 |
| в том числе населению | Тыс куб.м | 37,99 | 37,99 |
| на хозбытовые нужды | млн. куб.м |  |  |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 28,3 | 28,8 |
| Нормативное | м3/год | 30 | 30 |
| куб. м/год на 1 чел. |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | Т. м3/ сут. | - | - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - | - |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | - | - |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | - | - |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км |  |  |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | 3 | 3 |
| в том числе на: |  |  |  |
| жидком топливе | единиц | - | - |
| газе | единиц | 3 | 3 |
| Мощность котельных на: |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час | - | - |
| газе | Гкал/час | 11,3 | 11,5 |
| Выработано тепла | тыс. Гкал | 11,1 | 11,3 |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал | 10,1 | 10,3 |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал | - | - |
| на хозбытнужды | Гкал/кв. м | 10,1 | 10,3 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км |  |  |
| Общее число газифицированных квартир | единиц |  |  |
| сетевым газом | единиц |  |  |
| сжиженным газом | единиц |  |  |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс. м³ |  |  |
| в т.ч. населению | тыс. м³ |  |  |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн |  |  |
| в т.ч. населению | тонн |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км |  |  |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн. кВт час |  |  |
| В том числе населению | млн. кВт час |  |  |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % |  |  |

#### 2.2 Демографическая ситуация

#### Прогноз динамики численности населения

Таблица №2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Урюпинском муниципальном районе

| Показатели | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2012г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | Прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 29,551 | 28,955 | 28,811 | 28438 | 28,3 | 28,4 | 28,7 |
| Естественный прирост населения, тыс. человек | -0,378 | -0,298 | -0,268 | -0,299 | -0,273 | -0,266 | -0,280 |
| Миграционный прирост населения, тыс. человек | +0,091 | -0,012 | +0,126 | -0,071 | -0,080 | +0,050 | +0,050 |

Таблица  № 3

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике

Урюпинского муниципального района

| Показатели | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2012г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | отчет | отчет | отчет | Прогноз |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | 18,32 | 18,30 | 18,30 | 18,10 | 18,15 | 18,00 |
| Занято в экономике (среднегодовая), тыс. человек | 16,30 | 15,75 | 15,75 | 15,70 | 15,75 | 15,76 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | 0,72 | 2,17 | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,20 |

#### 2.3 Территориальное планирование.

В настоящее время действующим нормативно-правовым актам по градостроительной деятельности на территории Урюпинского муниципального района Волгоградской области является утвержденная схема территориального планирования Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Основными задачами схемы территориального планирования Урюпинского муниципального района являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития района, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

Схема территориального планирования Урюпинского муниципального района  устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Программа развития теплоснабжения Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.

Кроме того, Программой предусмотрена реализация  мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.

Основанием для разработки программы является план социально-экономического развития Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Коммунальное хозяйство Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района представлено:  1 средняя школа, 1 амбулатория, 4 фельдшерско-акушерских пункта. Отличительной особенностью Дубовского сельского поселения Урюпинского района является большая территория , обеспечение тепловой энергией многоквартирных домов путём поквартирного отопления и   отсутствие организации коммунального комплекса, что налагает особую ответственность в решении вопросов коммунального хозяйства.

В этой связи возникла необходимость  внедрения энерго-, ресурсосберегающих технологий и высокоэффективного оборудования, позволяющих обеспечить не только стабильное, бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, но и их развитие.

В условиях роста цен на энергоносители  ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Решение данной проблемы требует полного учета получаемых потребителями энергоресурсов.

3.2  Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Таблица №4

Основные проблемы  системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Износ оборудования, изменение технических требований по обеспечению безопасности котельной Дубовский ДК | Замена газовых котлов, современного газового оборудования |
| 2 | Износ оборудования, изменение технических требований по обеспечению безопасности Провоторовский ДДН | Газификация ДДН |

3.3  Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

Таблица № 5

Характеристика технологического процесса и технического состояния системы теплоснабжения

| 25 | МБОУ Дубовская СОШ | х.Дубовский | 2003 | мун-ая | ВолгаД-100 | 4 | 0,344 | газ | нет | 90 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Дубовский медпункт, профилакторий | х.Дубовский | 2004 | мун-ая | АКГВ-11,6 | 2 | 0,01 | газ | нет | 90 | 10 |

3.4 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020гг в области теплоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170              «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307                  «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от             6 января 1999 № 1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»                           (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 № 110);

1.8. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 № 189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к отоплению

2.1.1. Требования к техническим характеристикам

2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия.

2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.1.2. Требования к непрерывности отопления

2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций;

2.2. Требования к горячему водоснабжению

2.2.1. Требования к техническим характеристикам

2.2.1.1. При централизованном водоснабжении температура горячей воды у потребителя должна быть не менее 50 градусов по шкале Цельсия и не более 75 градусов по шкале Цельсия в точке разбора, при условии исправности водоснабжающего оборудования жилого (нежилого) фонда. Отклонение температуры горячей воды от нормативов не должно превышать 5 градусов по шкале Цельсия;

2.2.2. Требования к непрерывности горячего водоснабжения

2.2.2.1. Горячее водоснабжение потребителей должно осуществляться круглосуточно.

### 3.5 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Затраты на реализацию Программы развития теплоснабжения Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения в Дубовском сельском поселении,  включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2012 – 2020 гг. Основными источниками финансирования являются бюджет сельского поселения и бюджет Урюпинского муниципального района. Так же предусматривается участие бюджета Волгоградской области до 30% от затрат и средства инвесторов на реализацию мероприятия.

В целом затраты предусматриваются:

| 1 | Износ оборудования, изменение технических требований по обеспечению безопасности котельной Дубовский ДК | Замена газовых котлов, современного газового оборудования | 300 тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Износ оборудования, изменение технических требований по обеспечению безопасности Провоторовский ДДН | Газификация ДДН | 300 тыс.руб |

# 3.6 Ожидаемые результаты выполнения

Мероприятия Программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.

Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепла потребителям.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных.

3.7 Технико-экономические обоснования

Замена газовых котлов, современного газового  оборудования Дубовский ДК

Дубовский ДК

Затраты:

-Замена 2-х котлов - 140,0 тыс.руб

-установка аппаратуры автоматики, ПСД-160,0 тыс.руб.

Итого затрат – 300,00 тыс.руб

Экономия газа при замене газового оборудования:

80000куб.м. (до реконструкции) -50000 куб.м. * 4,5 руб.куб.м.=135000,00 руб.

Срок эксплуатации оборудования-7 лет

7 лет*135000=945000,00 руб.

945000-370000=575,00 тыс.руб

575 : 7 = 82,1 тыс.руб годовой экономический эффект

4. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2020 гг. являются:

1. Обеспечение населения Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения Дубовского сельского поселения  Урюпинского муниципального района.

- Рациональное использование водных ресурсов.

- Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр.

Общая протяженность водопроводных сетей – 40.2 км. Мощность водопровода  составляет  2,616 тыс. м3/сут. Водопроводы и водозаборные скважины находятся в собственности администрации сельского поселения. Эксплуатацией занимается СОНТ «Родник».

Системы централизованного водоснабжения имеются во всех 5 хуторах поселения, системы централизованного водоотведения и отдельные канализационные сети отсутствуют

Износ водопроводных сетей по району составляет от 60 до  80%  процентов.

Кроме того, на территории поселения имеет место (особенно в летний период времени) дефицит питьевой воды, одной из причин которого является выход из строя водозаборных скважин, имеющих также высокую степень физического износа и требующих восстановления. В значительной части населенных пунктов вода источников не соответствует гигиеническим нормативам (имеют место повышенное содержание солей жесткости, железа, наличие бактериальных загрязнений и т.д.), что не позволяет обеспечить население водой нормативного качества и требует проведения дополнительной подготовки воды.

4.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения

Водоснабжение.

Таблица № 6

Технические характеристики системы водоснабжения

| № п.п | Наименование Администрации сельского поселения | Источник водоснабжения (закрытый) | Производитель-ность головных водозаборов т.м.куб/сут | Кол-во башен Рожновского шт. | Протяженность магистральносетей км | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Скважин шт/т.м.куб.сут. | Колодцы ш/т.м.куб | Родник ш/т.м.куб | Способ очистки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Дубовское (х.Дубовский) | Скваж. | 0,984 | 1 | 14.7 | 2/0.984 | 3/0.006 | -- | Хлорирование |
| - | (х.Провоторовский) | Скваж. | 0.624 | 1 | 7.8 | 1/0.624 | 3/0.009 | -- | Хлорирование |
| - | (х.Головский) | Скваж. | 0.240 |  | 5.0 | 1/0.24 | -- | -- | Хлорирование |
| - | (х.Ольховский) | Скваж. |  |  | 3.0 |  | 5/0.015 | -- | Хлорирование |
| - | (х.Лучновский) | Скваж. | 0.788 | 2 | 9.7 | 2/0,788 | 4/0.012 | -- | Хлорирование |
|  | ИТОГО |  | 2.616 | 4 | 40,2 |  |  |  |  |

4.2 Баланс водопотребления

Таблица № 7

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2009г. Факт тыс.м³. | 2010г. факт тыс.м³ | 2012г. Прогноз тыс.м³ | 2015г. Прогноз тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Подъем воды | 42.26 | 43.00,0 | 48.3 | 48.3 |
| 1. | Реализация, в том числе: | 31.64 | 32.50 | 38.64 | 38.64 |
| 1.1 | Население | 26.3 | 26.50 | 37.99 | 37.99 |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | - | - | - | - |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | 5.01 | 4.7 | 0.65 | 0.66 |
| 1.4 | Муниципальные учреждения | - | - | - | - |
| 1.5 | Прочие потребители | 0.35 | 0.4 | - | 0.4 |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) | - | - | - |  |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | - | - | - | - |
| 3. | Потери при транспортировке | 10.6 | 11.4 | 9.66 | 9.66 |

# 4.3  Характеристика основных проблем систем водоснабжения

- водозаборы:

  - дефицит производственной мощности

  - отсутствие наблюдательной сети скважин

- водопроводные сети:

  - высокий уровень потерь в сетях;

  - высокий износ сетей водоснабжения;

  - большая протяженность сетей, нуждающихся в замене;

## 4.4 Основные направления в решении проблем системы водоснабжения

Таблица № 8

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Отсутствие наблюдательной сети скважин | Восстановление наблюдательной сети |
| 2 | Износ оборудования скважин | Реконструкция скважин и замена насосного оборудования |
| 3 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ сетей | Ремонт и замена ветхих сетей |

### 4.5  Ожидаемые результаты

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения в Урюпинском муниципальном районе, включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2012-2020 годов. Основными источниками финансирования являются бюджет сельского поселения и бюджет района. Так же предусматривается участие областного бюджета до 30% от затрат и средств инвесторов на реализацию мероприятий. В целом затраты предусматриваются:

Всего инвестиций 2013-2028 годы необходимо 24489,186 тыс. руб.из них в соответствии со сметой ООО «стройресурс» 186 тыс руб. на замену 30 км.  водопровода, ремонт 40 водопроводных колодцев, ремонт и обустройство 25 пожарных гидрантов.

Устройство дополнительного водозабора и двух башен Рожновского по запросу  в ПМК 113 специализирующейся в данной отрасли составит 1200 тыс.рублей.

4.6 Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

- Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

4.7 Технико-экономические обоснования

Р А С Ч Е Т

годового экономического эффекта и срока окупаемости при реконструкции водозаборных скважин.

Таблица № 9

| Наименование сельского поселения и вид работ | Стоимость бурения новой скважины тыс. руб. | Стоимость реконструкции скважины тыс. руб. | Годовой экономиический эффект тыс. руб. | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубовское с/п -реконструкция водозаборной скважины в х. Головском | 3596,50 | 1300,00 | 100,00 | 0,6 года |

4.8 Технические характеристики системы водоснабжения Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района

4.8.10 Схема системы водоснабжения в Дубовском сельском поселении

4.8.10.1 Схема доступной мощности системы водоснабжения в Дубовском сельском поселении

4.8.10.2  Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения

по Дубовскому сельскому поселеню.

1. Система водоснабжения Дубовского с/п – муниципальная собственность Дубовского сельского поселения. Обслуживающая организация – СОНТ «Родник». Протяженность сетей –  40.2м.

2. Водозабор подземный из глубинных скважин, глубина скважин – до 150 м. - существующая мощность –  2.616 м3 в сутки - текущее потребление – 0.133 м3 в сутки - перспективное потребление –  0.21. м3 в сутки

3. Год ввода в эксплуатацию – 1968. Технического перевооружения и реконструкции водопровода не производилось. Износ сетей составляет более 80 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену водопроводных сетей на трубы ПХВ и установка приборов учета подаваемой воды.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды – 40 процентов.

Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

4.8.10.3 Показатели работы системы водоснабжения в Дубовском с/п

5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

5.1 Общие положения

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Дубовского сельского поселения  Урюпинского муниципального района.

Очистка территории сельского поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Анализ основных показателей

Таблица № 10

| Год | Заключены договоры, шт. | Размещено отходов 4-5 кл. опасности на свалке, (тыс.м3) |
| --- | --- | --- |
|  | Вывоз и размещение | Прием и размещение (самовывоз) | Вывоз и размещение | Прием и размещение отходов (самовывоз) |
| 2008 год | - | - | 12,7 | 12,7 |
| 2009 год | - | - | 13,0 | 13,0 |
| 2010 год | - | - | 13,2 | 13,2 |

  - Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Таблица № 11

| Тип объекта размещ-я | Год пуска в эксплуатацию | Площадь объекта, га | Объем накопленный ТБО за 2008г, (тыс.м3) | Объем накопленный ТБО за 2009г, (тыс.м3) | Тип отходов | Высота склад-я отходов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок под размещение ТБО в Дубовском с/п | 1994 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 4-5 кл | 1,0-1,5 м |

За период 2005-2010 год на свалку завезено 0.9 тыс.м3 отходов.

Отходы на свалке складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов.

5.3  Потребители.

Потребителями данной услуги являются:

- население - проживающие в многоквартирных домах заключающие договора на оказание данной услуги с управляющими компаниями либо с товариществом собственников жилья, а также проживающие в домах частного сектора и заключающие договора непосредственно с мусоровывозящей компанией;

-    юридические лица и индивидуальные предприниматели.

-    муниципальные учреждения.

5.5  Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Проблемы эксплуатации земельных участков под размещение ТБО сводится к следующим:

- Существующие в настоящее время земельные участки под размещение ТБО не соответствует  экологическим требованиям;

- Не проводится мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- Отработанная часть  земельных участков под размещение ТБО требует проведения рекультивации земель.

5.6 Перечень мероприятий

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки Дубовского сельского поселения Урюпинского района от  твердо - бытовых отходов необходимо включить в проект   «Программы  комплексного развития  коммунальной инфраструктуры»  следующие мероприятия:

1.  Обеспечить    выполнение   работ по  модернизации  существующих земельных участков для размещения ТБО. Выполнить работы в соответствии с результатом проведенного внешнего аудита (в том числе строительство наблюдательных скважин, дезбарьера; разработка   и согласование проектной  документации; рекультивация отработанной части действующей свалки).

2.  Оформить    в     установленном     порядке     пакет      разрешительных  документов   на эксплуатацию земельных участков под размещение ТБО.

3. Обеспечить контроль за воздействием земельных участков под размещение ТБО на состояние окружающей среды  (заключить договор со специализированной организацией на проведение мониторинга состояния ОС и санитарным нормам, согласно законодательных требований).

4. Централизованное  финансирование  проектной  документации и строительства современного  Полигона по приему и переработке отходов.

5.  После  ввода в эксплуатацию  нового полигона,  выполнить работы  по рекультивации всей площади земельных участков под размещение ТБО с предъявлением государственным контролирующим органам.

6. Привести в  соответствие  с экологическими и санитарными нормами  все  существующие  площадки  для сбора  ТБО. При необходимости обустроить  новые (решить вопрос по отводу земель на площадки по сбору ТБО, по изготовлению и ремонту унифицированных  емкостей).

5.7 Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятия

Затраты на реализацию мероприятий программы развития системы утилизации (захоронения) ТБО Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района определены как затраты на проведение всех видов мероприятий по содержанию временных площадок, и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги системы утилизации (захоронения) ТБО в Дубовском сельском поселении , включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2012-2020 годов.

Основными источниками финансирования являются бюджет сельского поселения и бюджет района. Так же предусматривается участие областного бюджета до 30% от затрат и средства инвесторов на реализацию мероприятия. В целом затраты предусматриваются:

на рекультивацию земельных участков под размещение ТБО –

6. Комплексное развитие систем электроснабжения

6.1 Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

На территории Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района расположена базовая подстанция 110/35/10 кВ Дубовская.

К потребителям электроэнергия поступает по распределительным сетям 10-0,4кВ.

-Протяженность В Л 10 кВ - __ км

-Протяженность ВЛ 0,4 кВ - _____ км

-Комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ- 24шт.обшей мощностью...кВА.

Данные электроустановки являются собственностью ОАО «МРСК Юга» и обслуживаются Выполнение технического обслуживания и ремонтов электроустановок осуществляется персоналом Урюпинского района электрических сетей производственного отделения «Урюпинские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго».

Износ оборудования распределительных сетей 10-0,4кВ по району составляет 72 %.

За последние пять лет на территории поеления в распределительных сетях 10-0,4 кВ проведена реконструкция:

- В Л ЮкВ № 5 от ПС Дубовская протяжённостью- 7 км.

Ежегодно, с учётом многолетних графиков проводятся капитальные ремонты электрических сетей. Учитывая тот факт что основная часть электрооборудования эксплуатируется сверх нормативного срока, то выделяемые денежных средств на ремонт утверждаемые ежегодно на комиссии по региональным тарифам, недостаточны.

Отсюда следует вывод:

- износ оборудования растёт;

- автоматизация сетей отсутствует;

- уровень безопасности ТП поддерживается обслуживающим персоналом исходя из средств выделяемых на ремонт.

Наличие ТП, их мощности, год ввода в эксплуатацию или реконструкции по сельским поселения района выглядит следующим образом:

6.2 Технические характеристики систем энергоснабжения Дубовского сельского поселения  Урюпинского муниципального района

6.2.2 Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения по Дубовскому сельскому поселению.

1 .Система электроснабжения х. Дубовский - собственность

ПО «Урюпинские электрические сети» филиала «Волгоградэнерго» ОАО «МРСК Юга».

Обслуживающая организация -ПО «Урюпинские электрические сети» филиала «Волгоградэнерго» ОАО «МРСК Юга»

Протяженность сетей -    19,705 км.

2. Количество трансформаторных подстанций - 15 шт, мощность от 63-а до 400 кВА.

- существующая мощность - 3138 кВА

- текущее потребление - 41126,24x12=493514,88 кВт/час среднего
потребления эл.энергии в год (население)

- Год ввода в эксплуатацию - 1971. Технического перевооружения и
реконструкции электролиний не производилось. Износ сетей составляет
более 70 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену
уличных сетей электроснабжения.

- Оснащенность жилищного фонда приборами учета - 100 процентов.
Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

6.3 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надёжность, качество, экологическое требование.

Основными проблемами состояния электрооборудования распределительных сетей поселения  являются:

- старение оборудования электрических сетей из-за недостаточного выделения денежных средств на капитальный ремонт. Основным источником финансирования капитального ремонта является плата за передачу электрической, тариф утверждается региональной комиссией по тарифам при администрации области;

- несанкционированная высадка ДКР в охранных зонах ВЛ,
несвоевременная организация органами местной власти по обрезке или
вырубки её в охранных зонах ВЛ влияют на надёжность и качество
электроэнергии, а также является угрозой безопасности населения;

- отсутствие инвестиций;

Учитывая все вышеперечисленные факты, следует отметить, что более частые отключения износившегося электрооборудования для его ремонта и устранения технологических нарушений, приводят к перерывам в подаче электроэнергии потребителям.

Приоритетными направлениями развития электроснабжения муниципального района являются:

-надёжное электроснабжение потребителей,

-реконструкция распределительных сетей с учётом технической политики ОАО «МРСК Юга»

-	внедрение новой техники и энергосберегаюших технологий.

6.4 Обеспечение финансовой потребности на реализацию мероприятия

Затраты на реализацию программы развития электроснабжения Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги энергоснабжения в Урюпинском муниципальном районе, включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2012-2020 годов. Основными источниками финансирования являются бюджет сельского поселения Урюпинского муниципального района и бюджет Урюпинского муниципального района. Так же предусматривается участие бюджета Волгоградской области до 30% от затрат и средства инвесторов на реализацию мероприятия. В целом затраты предусматриваются на:

- реконструкцию уличных сетей электроснабжения – ______.руб.

- замену уличных сетей электроснабжения – ______.руб.

7. Комплексное развитие системы газоснабжения Дубовского сельского поселения

Урюпинского муниципального района Волгоградской области

7.1 Анализ существующей организации газоснабжения, выявление проблем функционирования

Газоснабжение Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района представляет собой разветвленную сеть газопроводов. В 2004-2005 году был газифицирован х. Дубовсккий.. В 2011 газифицирован х. Головский, в 2012году газифицирован х. Провоторовский.

7.2 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения

Существующая система газоснабжения обеспечивает необходимый уровень промышленной безопасности и состоит из:

- газопроводов —16201  км.,

- ГРП — 3 шт.,

- ШРП — 8 шт.,

- ЭХЗ — _______ шт.

Газораспределительная система обладает необходимым уровнем энергоэффективности и уровнем безопасности газоснабжения и газопотребления.

Газопроводы эксплуатируются с 2005 года.

2. Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения.

Общая протяженность эксплуатируемых газопроводов по Дубовскому сельскому поселению составляет 16201км, в том числе:

Таблица №12

|  | Сталь | Полиэтилен |
| --- | --- | --- |
| газопровод высокого давления (1,2 Мпа) | км |  |
| газопровод высокого давления (0,6 Мпа) | 22м | -- |
| газопровод среднего давления (0,3 Мпа) | 918м | 30м |
| газопровод низкого давления (2,0 Кпа) | 8396м | 6865м |

7.3 Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города на период 2010-2020гг в области газоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2.Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317                     «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170                     «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307                      «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7.Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990                        №  3605);

1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000                  № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27                             «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

1.10.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству газа;

2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;

2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа;

# 7.4 Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий

# Затраты на реализацию программы развития газоснабжения Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги газоснабжения в Урюпинском муниципальном районе, включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2012-2020 годов. Основными источниками финансирования являются бюджет сельского поселения Урюпинского муниципального района и бюджет Урюпинского муниципального района. Так же предусматривается участие областного бюджета до 30% от затрат и средства инвесторов на реализацию мероприятия. В целом затраты предусматриваются на строительство новых линий газопроводов в объеме ________руб.

# Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

# Таблица № 14

ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
на 2012-2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование показателя, единицы измерения | Количественные показатели | Объем финан сирова ния (млн. руб.) | Источники финан- сирова ния | Ожидаемый эконо- мичес- кий эффект (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия в жилищном фонде |
| Раздел 2. Мероприятия в отрасли водоснабжения и водоотведения |
| Дубовское сельское поселение |
| 14 | Замена ветхих сетей водопровода | км |  |  |  | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 30 | бюджет Дубовского сельского поселения |  |
| 15 | Строительство сетей водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 | бюджет Дубовского сельского поселения |  |
| Раздел 3. Мероприятия в отрасли теплоснабжения |
| Дубовское сельское поселение |
| 11 | Замена ветхих сетей | км |  | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,8 | Бюджнт ведомственной организации |  |
| Раздел 5. Мероприятия в отрасли газоснабжения |
| Дубовское сельское поселение |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления в х.Провоторовском | км |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 | бюджет Дубовского сельского поселения 0,01, бюджет Волгоградской области 9,39 |  |
| Раздел 6. Мероприятия по вопросам утилизации твердых бытовых отходов |
| Дубовское сельское поселение |
| 3 | Рекультивация площадей земельных участков под размещение ТБО | га |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 9,36 | Бюджеты сельских поселений Урюпинского муниципального района |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,36 |  |  |
| Всего на реализацию мероприятий Программы |  |

# Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района

# Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района коммунальными услугами.

# Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии  Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

# Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

  - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

  - обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

  - обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения  надежности магистральных тепловых сетей, и резерва  мощностей;

  - ликвидировать дефицит тепловой энергии;

  - улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

  - увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

  - сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и т.д.

# Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального  района, позволит улучшить условия и уровень жизни жителей поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения поселения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик сельского поселения;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов между ними;

- улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района;

- создать новые рабочие места;

- вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

- улучшить экологическое состояние территории Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и  объем затрат на их  ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей Дубовского сельского поселения Урюпинского муниципального района создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

-   снизить расход газа;

- уменьшить  потребеление  электроэнергии  для транспортировки теплоносителя в тепловых сетях;

-  уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;

# Text boxes

Условные обозначения:

Нормальная нагрузка –

Перегрузка в пике потребления –

Постоянная перегругка –

Условные обозначения:

Существующие водонапорные башни -

Существующий водопровод -

Перспективное строительство водонапорных башен -

Перспективное строительство водопроводов -

Водопровод, требующий капитпльного ремонта -